Вимоги до кабінету фізики

Вимоги до розміщення кабінету фізики та його обладнання

- Площі приміщень фізики, лаборантської повинні відповідати вимогам ДБН В 2.2-3-97 „Будинки та споруди навчальних закладів".

- Площа приміщення кабінету фізики навчального закладу має бути не менша ніж 72 м2, а лаборантської - не менша ніж 16 м2, висота приміщення - не менша ніж 3,3 м.

- У кабінеті фізики передбачається створення астрономічного куточка. Розміщення меблів в кабінеті фізики має забезпечувати зручність і безпеку роботи.

- Кабінет обладнується лабораторними столами (ГОСТ 11015-93 „Столи ученические. Типы и функциональные размеры) та стільцями (ГОСТ 11016-93 „Стулья ученические. Типы и функциональньїе размеры" ), демонстраційним столом (ГОСТ 18607-93 „Стольї демонстрационньїе. Типьі и функциональные размеры"), шафами для зберігання навчального обладнання для лабораторних і практичних робіт

- Відстань між переднім рядом лабораторних столів і демонстраційним столом повинна становити не менше ніж 0.8 м, демонстраційний стіл установлюється на подіуму заввишки 0.15 м, на відстані не менше ніж 1 м від класної дошки, а відстань від класної дошки до останнього місця учнів має бути не більше 10 м. Розміщення столів у приміщеннях різної конфігурації повинно бути таким, щоб забезпечувати кут розглядання для учнів, які сидять за першими столами в крайніх рядах, не менше ніж 30 градусів.

- У лаборантській установлюють шафи (стелажі) для зберігання демонстраційного обладнання, універсальний стіл-верстат (Препараторський стіл), на якому вчитель у процесі підготовки до занять виконує роботи з ремонту обладнання, готує досліди.

- Лаборантські приміщення мають внутрішнє сполучення з кабінетом (лабораторією). Необхідно передбачити другий вихід з лаборантською у коридор, на сходи, в рекреаційне або інше суміжне приміщення.

- Розстановка меблів, величина проходів, відстаней від класної дошки до першого та останнього столів у кабінеті має відповідати СП ІІ-86-а-74 „Санитарные планы по устройству и содержанию общеобразовательных заведений".

- Кабінет фізики оснащується медичною аптечкою з набором перев'язувальних засобів і медикаментів, комплексом засобів індивідуального захисту та інструкцією з безпеки для учнів.

- Перебувати учням у приміщенні кабінету фізики або в лаборантській дозволяється тільки в присутності вчителя фізики або лаборанта.

- Не дозволяється використовувати кабінети фізики як класні кімнати для проведення занять з інших предметів, зборів.

- Освітлення

- Згідно зі СНиП ІІ-4-79 „Природне і штучне освітлення" світловий потік повинен падати зліва від учнів; найменша загальна штучна освітленість горизонтальних поверхонь на рівні 0.8 м від підлоги повинна бути для навчальних кабінетів не нижча за 150 лк в разі використання ламп розжарювання і 300 лк в разі використання люмінесцентних ламп зі світло-асотним спектром випромінювання.

- Коефіцієнт природної освітленості (КПО), який показує, в кілька разів освітленість у приміщенні менша за освітленість будівлі зовні, згідно зі СНиІІ 11-4-79 „Природне і штучне освітлення" для горизонтальних поверхонь лабораторних столів повинен бути не менший ніж 1.5%.

- Для поліпшення природної освітленості не можна розставляти на підвіконнях високорослі квіти, шибки вікон потрібно очищати від пилу, бруду від 3 до 4 разів на рік. До миття вікон у будівлях з будь-якою кількістю поверхів залучати учнів не дозволяється.

- Штори затемнення в неробочому стані не повинні зменшувати природної освітленості. Віконні отвори з південною орієнтацією обладнують сонце захисними пристроями (жалюзі, козирки тощо).

- Для ламп розжарювання використовують світильники розсіяного світла, переважно відбитого світлорозподілу. Для люмінесцентних ламп-світильники серій ОД, ОДР із суцільним відкритим або закритим відбивачем, з екранувальною решіткою.

- Не дозволяється застосовувати люмінесцентні лампи і лампи розжарювання без світлорозсіювальної арматури.

- Розташовувати світильники необхідно рядами, передбачивши можливість їх автономного вимикання.

- Шум пускорегуляторної арматури люмінесцентних ламп у кабінеті фізики не повинен перевищувати 40 дБ згідно з ГОСТ 16809-88Е „Аппараты пускорегулирующие для разрядних ламп. Общие технические требование".

- Заміну ламп у світильниках необхідно здійснювати, не чекаючи остаточного виходу їх із ладу, згідно з графіком, який враховує гарантований термін служби ламп (для ламп розжарювання - 1000 год., для люмінесцентних - 2500 - 3000 год. експлуатації). Замінює лампи й очищає світильники електрик школи.

- Світильники очищують не рідше ніж один раз на три місяці. Залучати учнів до очищення світильників не дозволяється.

- Опалення і вентиляція

- Кабінет фізики забезпечується опаленням і припливно-витяжною вентиляцією відповідно до СНиІІ 2.04.05-91 „Опалення, вентиляція і кондиціювання" з таким розрахунком, щоб у приміщеннях підтримувалась температура у межах 17-20 градусів і відносна вологість повітря 40-60%.

- Для забезпечення нормального повітряно-теплового режиму забороняється обклеювати і забивати фрагули й квартирки. Відчинення фрагул має здійснювати механічними приводами, які розміщують на висоті, зручній для керування з підлоги.

- Електрична мережа

- Будова електричної мережі кабінету фізики повинна відповідати вимогам НАОП 9.2.30-1.07-79 „Правила по технике злектробезопасности при проведений занятий в учебньїх классах общеобразовательньїх школ и практики учащихся на промьішленньїх обьектах". Не дозволяється подавати на робочі столи учнів напругу понад 42 В змінного і понад 110 В постійного струму.

- За „Правилами устройства електроустановок", Кабінет фізики належить до групи приміщень з підвищеною небезпекою. Електрообладнання кабінету з напругою живлення понад 42 В змінного і понад 110 В постійного струму заземлюють згідно з ГОСТ 12.1.030-81 „ССБТ. Електробезопасность. Защитное заземление, зануление".

- Електророзетки не дозволяється розміщувати в безпосередній близькості до стояків водопровідних й опалювальних систем, радіаторі і раковин.

- Стан заземлення та ізоляції електричних мереж, електроприладів й електрообладнання відповідно до ДНАОП 0.00-1.21-98 „Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів" щороку перевіряють електротехнічні лабораторії, що зареєстровані в органах Держстандарту і Держнаглядохоронпраці.

- Для забезпечення електробезпеки в електромережах кабінету фізики необхідно застосовувати їх електричне розділення. Розділення електричної мережі на окремі дільниці, які електрично не зв'язані між собою, виконують за допомогою роздільного трансформатора.

- Струмовивідні частини зборок і щитів, що установлені в кабінеті фізики і доступні для учнів, надійно закривають захисними засобами (кожухами). Не дозволяється використовувати обладнання, прилади, проводи і кабелі з відкритими струмовивідними частинами.

- Радіатори і трубопроводи опалювальної, каналізаційної та водопровідної систем обладнують огорожами, які виготовляють із ізоляційних матеріалів.

- Прокладання, закріплення, ремонт і приєднання проводів до споживачів і мережі виконують тільки за умови знятої напруги. У місцях, де можливе механічне пошкодження проводів, кабелів, їх додатково захищають діелектричними засобами.

- Щоб уникнути ураження електричним струмом у разі доторкування до патрона, гвинтову металеву гільзу патрона з'єднують з нульовим, а не фазовим проводом, а однополюсні вимикачі, запобіжники встановлюють лише в розрив кола фазового проводу.

- Три провідну електричну мережу підводять до електрощита керування, розміщеного в класі на стіні ліворуч від класної дошки. Електричний щит керування оснащують кнопкою аварійного вимикання.

- З електрощита управління лінію однофазного струму підводять через захисновимикальний пристрій шкільний до демонстраційного стола і пульта керування комплексом апаратури електропостачання. У цьому разі запобіжники і вимикачі ставлять в коло фазового проводу.

- Обладнання вмикають послідовно від спільного вимикача до вимикачів кіл, що розгалужуються; останні в цьому випадку повинні бути вимкнені. Вимикають обладнання у зворотному порядку.

- Не дозволяється використовувати нестандартні запобіжники. На запобіжниках повинен зазначатись номінальний струм плавкої вставки. Не дозволяється застосовувати в електроприймачах запобіжники, через які може проходити струм, що перевищує номінальний більш ніж на 25%.

- Пробкові запобіжники вставляють так, щоб у разі вийнятих пробок гвинтові гільзи запобіжників не були під напругою. Під час зміни запобіжників під напругою слід користуватися захисними засобами: ізолювальними кліщами, діелектричними рукавицями, окулярами, килимками. Перегорілий запобіжник замінюють іншим такого самого типу.

- Якщо помічено несправність в електромережі кабінету фізики, у тому числі й у випадках виходу з ладу електроламп, необхідно повідомити електрика або відповідального за електрогосподарство навчального закладу. Примітка: У тих навчальних закладах, у штаті яких не передбачається посада електрика, районним відділом освіти призначається особа, відповідальна за електрогосподарство навчального закладу або групи навчальних закладів. Дозволяється передавати обслуговування електроустановок навчальних закладів за договором спеціалізованій організації.

- Металеві труби водопровідної та електричної мереж періодично фарбують масляною фарбою, щоб уберегти від корозії.

- Пожежна безпека

- Протипожежний захист кабінету фізики повинен відповідати вимогам ДНАОП 0.01 -1.01 -95 „Правила пожежної безпеки в Україні".

17.У кабінеті фізики повинні бути у справному стані первинні засоби пожежегасіння, а саме:

• Вогнегасники пінні, вуглекислотні або порошкові, які розміщують безпосередньо в кабінеті фізики і лаборантській;

•   Ящик або відро з піском та совком;

•    Покривало з вогнетривкого матеріалу.

До них обов'язково необхідно забезпечити вільний доступ.

17. 1  Загоряння в кабінеті фізики у випадку пожежі необхідно одразу ліквідувати. У цьому разі необхідно:

•    Повідомити пожежну охорону (тел.01);

•    Вжити заходів щодо евакуації людей з приміщення;

•    Вимкнути електромережу.

Електропроводку під напругою необхідно гасити вогнетривким покривалом, порошковими або вуглекислотними вогнегасниками, а знеструмлену електропроводку можна гасити піском, водою або будь-якими наявними вогнегасниками.

Загорання у витяжній шафі ліквідується вогнегасником після вимкнення вентилятора.