- Розв’язки для шкільної олімпіади

- 11 клас

- Ескалатор метро спускає людину, що йде по ньому вниз, за 2 хв. Якщо людина буде йти у три рази швидше, то ескалатор спустить її за 1 хв. За який час ескалатор спустить людину, якщо вона стоятиме на ньому?

- Футболіст забив гол з пенальті (відстань від воріт 11 м). М'яч влетів горизонтально у ворота, висота яких 240 см, трохи торкнувшись верхньої щаблини. Визначте, під яким кутом до горизонту полетів м'яч після удару.

- Сила гравітаційного тяжіння між двома сталевими кулями складає 5·10-11Н. Відстань між  центрами куль рівно 2 м. Знайдіть об'єми куль, якщо маса однієї кулі в 3 рази більше маси другого.

- Куля, що летіла горизонтально зі швидкістю 40 м/с, влучає у брусок, підвішений на нитці довжиною 4 м, і застрягає з ньому. Визначить кут, на який відхилиться брусок, якщо маса кулі 20 г, а бруска 5 кг.

- У першій посудині об’ємом 2·10-3 м3 знаходиться газ під тиском 1,7·105 Па, а в другій посудині об’ємом 3,2·10-3 м3 – газ під тиском 0,55·105 Па при такій самій температурі. Посудини з’єднані між собою тонкою трубкою з краном. Який тиск встановиться в посудинах після того, як відкрити кран? Температура не змінюється.

# Text boxes

- Y

- V0y

- h

- X                                                     V0x           α

- S

- α

- Н

- h